POWIAT WODZISŁAWSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI 44-361 SYRYNIA, UL. RACIBORSKA 3 tel. (032) 451-76-07 fax. (032) 451-76-07 e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

postępowanie nr: ZP.2521.18.2018

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:

„Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

34921100-0 - zamiatarki drogowe

ZATWIERDZAM

p.o. Zastępca Dyrektora

inż. Michał Stabla

Syrynia,  kwiecień 2018 r.

# SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Wymagania w zakresie Podwykonawstwa.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wzór umowy, dopuszczalność i warunki zmiany umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚC SPECYFIKACJI:

| Załącznik nr 1 | Formularz oferty |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2A | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 2B | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr 3 | Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 4 | Wzór umowy |

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, przy 
ul. Raciborskiej 3, 44-361 Syrynia, tel. (32) 451-76-07, fax. (32) 451-76-07, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl, adres strony internetowej: http://pzd-wodzislaw.pl/, zwany dalej zamawiającym zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do  1500.

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną  w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.

4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

5. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim i na stronie internetowej zamawiającego: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

6.1. SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, modyfikacje oraz środki ochrony prawnej  Zamawiający umieści na stronie internetowej: http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych.

9. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16. Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

17. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej, samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej.

2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

- maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2018.

- zamiatarka uliczna – chodnikowa samojezdna mechaniczna

- podawanie zamiatanego materiału do zbiornika głównego za pomocą szczotki walcowej 
i zbiornika wstępnego o pojemności minimum 200 litrów,

- silnik wysokoprężny o mocy maksymalnie 50 KM, chłodzony cieczą, norma spalania minimum Euro 4,

- głośność podczas pracy maksymalnie 85dB,

- napęd bezstopniowy, hydrostatyczny na przednie koła

- masa własna maszyny maksymalnie 2700kg

- szerokość  maksymalna 1750mm,

- układ kierowniczy hydrauliczny, skręt poprzez tylne koła.

- hamulce hydrauliczne.

- uruchomienie i zatrzymanie pracy automatycznie.

- wyposażony w cztery pływające szczotki zamiatania – szczotka środkowa zbierająca 
o szerokości minimum 1300 mm i dwie boczne ruchome, cyrkulacyjne z natryskiem wody 
o zmiennej szerokości pracy od minimum 1700 mm do 2300 mm.

- czwarta szczotka na ramieniu, regulowana, cyrkulacyjna z natryskiem wody zwiększająca szerokość pracy do minimum 2800 mm

- regulacja szybkości obrotowej, oraz docisku do podłoża  szczotek przednich,

- pojemność zbiornika minimum 2 m3 lub minimum 1750 kg,

- wysyp zbiornika z odpadami na minimum 1300 mm,

- pojemność zbiornika wody minimum 400 l,

- zabudowana myjka ciśnieniowa z ciśnieniem roboczy minimum 150 bar z lancą myjącą,

- maszyna homologowana jako pojazd wolnobieżny z ograniczeniem prędkości do 25 km/h

- dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego,

- kamera cofania,

- pas bezpieczeństwa,

- kabina klimatyzowana i ogrzewana,

- kabina kierowcy dwu-miejscowa,

- hak holowniczy,

- trzy dodatkowe komplety wszystkich szczotek i ślizgów (szczotka z tworzywa, stalowa 
i mieszana).

3. Miejsce dostawy i odbioru: siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, 44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3.

4. Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu i zabudowanych urządzeń w dniu dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w ramach ceny  potwierdzając ten fakt stosownym zaświadczeniem.

5. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił serwis mobilny zamiatarki z czasem reakcji do  48 h.

6. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 12 miesięcy.

7. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

8. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw Podwykonawców

9. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby dostawa  została zrealizowana w terminie do dnia  15 czerwca 2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę oraz którzy spełniają  następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego odnośnie do:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.2.  Sytuacji ekonomicznej  lub  finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w wypadkach wskazanych przepisem art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w następujących wypadkach wskazanych przepisem art. 24 ust. 5 Ustawy:

2.1. wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2.2.   wykonawcę,  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2.3.   jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 14 Ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 - 4  Ustawy z:

a)  zamawiającym,

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c)  członkami komisji przetargowej,

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

2.4. wykonawcę,   który  z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. Wobec brzmienia przepisu art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu ( wg załącznika  nr 2A, 2B do SIWZ.

W razie wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  powyżej, o ile są już znani przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wyjąwszy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt 23 Ustawy, które należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy:

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

3.3. zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy ( wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzieleniu zamówienia.

Ilekroć w  niniejszej specyfikacji jest mowa:

- o grupie kapitałowej – należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.),

- o przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) a także:

a)	osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b)	osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c)	osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5 tiret 2, jak również związki tych organizacji - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - (art. 4 pkt pkt 1) i 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).

W wypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej winien dołączyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

6. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z postępowania, z zachowaniem przepisu  art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. POZOSTAŁE DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

7.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty ( wg załącznika nr 1 do SIWZ.

7.2. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z rozdz. VIII Specyfikacji.

7.3. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia lub wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.1. Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli  ofertę składa kilku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum/spółki cywilne), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu wspólników tej  spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

8.2. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej i złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW, MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, 3.2, 3.3 działu V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.2.  Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9.1. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 9.2. stosuje się.

9.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

10.  FORMY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

10.1. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10.2. Poświadczenia dokumentu  za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na podstawie przepisu art. 22a Ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 3 rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne.

11. PRZELICZENIE WALUTY

W wypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału 
w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający ustali równowartość danej waluty w złotych w oparciu o  kurs średni walut obcych w złotych  NBP  z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany kurs średni walut obcych w złotych  przez NBP, Zamawiający ustali równowartość danej waluty w złotych w oparciu o tabelę kursów NBP ostatnio opublikowaną przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Przedmiotem zawieranej umowy musi być dostawa, usługa, robota budowlana, która jest związana 
z przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga, aby w treści formularza „Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firma podwykonawcy).

3. Szczegółowe warunki postępowania dotyczące umów w zakresie podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 4 SIWZ - wzór umowy.

4. Kopie umów z Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami składane przez Wykonawców do Zamawiającego mają być poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim.

2. Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.

3. Komunikacja między Zamawiającym odbywa się pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.). Zamawiający dopuszcza komunikację osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), z wyłączeniem oferty oraz dokumentów wskazanych postanowieniami rozdz. V niniejszej specyfikacji. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pośrednictwem  faksu lub drogą elektroniczną.

4. SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: 
http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/ (menu przedmiotowe/zamówienia publiczne/ogłoszenia 
o przetargach), z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 5 ustawy.

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz  zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a ponadto  na stronie internetowej zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.  W  przypadku gdy modyfikacja treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

7. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, o wykonawcach którzy zostali wykluczeni, oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,   unieważnieniu postępowania; podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Jednocześnie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:

- Karol Koza (sprawy techniczne)

- Magdalena Olszar, Joanna Bauer (sprawy formalne)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@pzd-wodzislaw.pl

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku  następujących formach:

1) w pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego  w pieniądzu za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Należy wziąć pod uwagę czas trwania realizacji przelewów pomiędzy różnymi bankami.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN Bank S.A.  94 1560 1094 0000 9250 0003 4803 ze wskazaniem w treści przelewu nazwy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz oznaczenia wykonawcy, którego ofertę wadium zabezpiecza, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez zamawiającego.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium w terminie, 
o którym mowa w pkt 3 podlega odrzuceniu w postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, wykonawca dołącza do oferty kserokopię (wydruk) wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu zgodnie z pkt 4 powyżej.

6. W wypadku wadium wnoszonego w innej formie aniżeli pieniężna oryginał należy złożyć w sekretariacie (do oferty należy załączyć kserokopie dokumentu wadialnego). Dopuszcza się również przesłanie oryginału dokumentu pocztą w osobnej kopercie wraz z ofertą, umieszczając w ofercie kserokopie dokumentu wadialnego.

7. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego w wypadkach wymienionych przepisem art. 46 ust. 4a oraz  ust. 5 ustawy.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 11 ppkt 11.1.

9.  Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie.

9.1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

11.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie - załącznik nr 2A i 2B do SIWZ  oraz dokumenty wymienione w pkt 7 działu V SIWZ.

3. Złożona oferta winna być zgodna z treścią SIWZ.

4. Oferta winna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie 
lub komputerze lub czytelnie ręcznie. Przy opracowywaniu załączników Zamawiający  zaleca korzystanie ze wzorów dołączonych  do niniejszej specyfikacji.

5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach). Kopertę - opakowanie należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta przetargowa:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Nie otwierać przed dniem: 09.05.2018 r. godz. 1030

Na kopercie należy również umieścić firmę (nazwę) oraz adres Wykonawcy.

8. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt. 7, a koperta lub opakowanie zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Oferty należy złożyć w jednym egzemplarzu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, sekretariat nie później niż dnia: 09.05.2018 r. do godz. 1000.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 09.05.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Syryni, przy ul. Raciborskiej 3, świetlica.

3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda firmy (nazwy), adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Koperty oznakowane wyrazem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do oferty, której dotyczy zmiana.

6. Koperty oznakowane wyrazem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą.

Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

7. Protokół wraz z załącznikami tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa są jawne. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

8. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie (załącznik nr 1) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tę tajemnicę stanowią. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy.

9. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

1) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt 7,

2) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

3) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zainteresowanego.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny:

a) cenę oferty należy podać w załączniku nr 1 SIWZ „OFERTA”,

b) cena powinna obejmować kompletne wykonanie  zamówienia.

2. Cena oferty powinna być podana w złotych cyfrowo z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Całkowita cena za wykonanie zamówienia mają być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami  ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie przyjętej stawki ustalonego podatku VAT.

5. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

7. Nie będą również prowadzone żadne negocjacje z wykonawcami.

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

8.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.);

8.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

8.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

8.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

8.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.  W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

9.1.   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  Ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9 powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

9.2.   wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w pkt 9 powyżej.

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12. Zgodnie z art. 91 ust 3a PZP, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1)  cena  (znaczenie 60%)

Maksymalna ilość punktów, jakie w  ww.  kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.

Liczba punktów za ww. kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto

---------------------------------------------   x 60 % x 100 = ...................... pkt

Cena brutto w badanej ofercie

2)  okres gwarancji (znaczenie 30 %), przy czym nie krótszy niż 12 miesięcy

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 30 punktów.

Liczba punktów za ww. kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty [miesiące]

----------------------------------------------------------------------------------------  x 30 % x 100 = .......... pkt

Najdłuższy okres gwarancji spośród  badanych ofert [miesiące]

3) czas realizacji (znaczenie 10 %), przy czym nie dłuższy niż do dnia 15 czerwca 2018 r.

Czas realizacji będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego czasu realizacji jaki Wykonawca poda w Formularzu „Oferta”.

Punkty w danym kryterium zamawiający przyzna wg zapisów poniższej tabeli:

| Czas realizacji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| czas realizacji do dnia 15 czerwca 2018 r. | 0 |
| czas realizacji do dnia 5 czerwca 2018 r. | 10 |

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

Sposób obliczenia punktacji:

Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.

Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych 
w kryteriach: „cena”, „okres gwarancji” oraz „czas realizacji”. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny oferty i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją  zgodnie 
z art. 87 ustawy, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,  zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.1. Zamawiający określa następujące zasady poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych 
w obliczeniu ceny:

5.1.1. 	w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)	jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

c) jeżeli żaden zapis ceny jednostkowej nie odpowiada obliczeniu ceny dokonanemu zgodnie 
z literą b) powyżej przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową wyrażoną liczbą

5.1.2.	w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b)	jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c)	jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

5.1.3.	w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a)	przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b)	jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

5.1.4. jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto oraz kwoty podatku od towarów 
i usług (VAT) wyliczonej na podstawie stawki prawidłowo przyjętej  przez wykonawcę, Zamawiający poprawi takie obliczenie ceny.

5.1.5. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z pkt pkt  4.1.1. – 4.1.4. powyżej uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów.

7. Oferta zostanie odrzucona gdy:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy, na przedłużenie terminu związania  ofertą,

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego

k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY UMOWY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona  również na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a fakt jego otrzymania został potwierdzony przez wykonawcę albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – np. za pośrednictwem operatora   pocztowego,  z uwzględnieniem art. 94 ust. 2  PZP.

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, zamawiający  zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP może  żądać przed zawarciem  umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przed zawarciem  umowy Wykonawca winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wykaże, że część zamówienia powierza do wykonania podwykonawcy, wówczas wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu projekt umowy, która będzie zawarta 
z podwykonawcą, zgodnie z rozdz. VI niniejszej specyfikacji.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.   WZÓR UMOWY,  DOPUSZCZALNOŚĆ I WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - u.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujący zakres, charakter i   warunki wprowadzenia  zmian:

| Lp. | Zakres zmiany | Charakter i warunki wprowadzenia zmiany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, | Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT |
| 2. | Przekształcenie wykonawcy nie prowadzące do zmiany wykonawcy za wyjątkiem wypadków dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zmiana brzmienia firmy, | Zmianie podlegać będzie oznaczenie wykonawcy wskutek przekształcenia lub brzmienie firmy wykonawcy |
| 3. | Powierzenie części zamówienia podwykonawcy, podanie nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana podwykonawcy, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy | zmiana umowy poprzez określenie w umowie podwykonawcy, nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi oraz zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście oraz za pomocą podwykonawców, zmiana podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia, zmiana nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zmiana zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców |

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.

1.Odwołanie

Odwołanie  przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

1.1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu  przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

  - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -  jeżeli zostały  przesłane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób np.:  drogą pocztową.

1.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5. Kopię odwołania zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

1.6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w  uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

1.7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

1.8. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U.  z 2018 r., poz. 155 ze zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Skarga

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach na zasadach opisanych w rozdziale 3 ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik nr 1

„OFERTA”

1. Niniejszym składamy ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg, na zadanie p.n.:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

2. Zarejestrowana  firma (nazwa) Wykonawcy:

..............................................................................................

..............................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ................................................ nr domu...........................

kod ..................... miejscowość .................................................

powiat ............................. województwo ....................................

tel.: ......................................		faks: ......................................

REGON:.................................		NIP: ......................................

e-mail:…………………………………………………………………………………….

UWAGA: proszę podać numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert.

3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy

............................................................................................

(imię i nazwisko)

4. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

cena brutto oferty

(słownie: ……………………………………………………………………………..zł)

stawka podatku VAT                %

Oświadczamy, że powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.).

5. Oświadczamy,

- że zamówienie wykonamy samodzielnie */

- że powierzymy wykonanie następującej części zamówienia podwykonawcy/ om*:

(należy wymienić część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/ om oraz podać firmę podwykonawcy/ ów)

............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................

* (niepotrzebne skreślić)

Ponadto:

- podaję następujące nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w dostawę będącą przedmiotem zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie są mi jeszcze znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi*

(wypełnić wyłącznie, gdy wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy)

6. Wadium zostało wniesione

- w formie: ........................................

- w dniu: ........................ (dowód wniesienia wadium w załączeniu)

Zwrot wadium prosimy dokonać:

- na rachunek bankowy:  ..............................................................................................

- zwrot gwarancji ..............................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

7. Płatności wynikające z realizacji ww. zadania prosimy przekazać na  rachunek bankowy  numer:

……………………………………………………………………………………………………………

8. Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

8.1  Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (w miesiącach) ………….

W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalną wartość 12 miesięcy.

8.2. Oferujemy wykonanie zadania w terminie do dnia: ………………………………. (przy czym nie dłuższy niż do dnia 15 czerwca 2018 r.).

W przypadku niewypełnienia przyjmuje się czas realizacji do dnia 15 czerwca 2018 r.

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 
z uwzględnieniem modyfikacji i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.)

12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

13. Oświadczamy iż następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

- strona               oferty ……………………………………………*

dowód:…………….

UWAGA:

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

* Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Oświadczamy, że jesteśmy*)/nie jesteśmy*) podatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

15. Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: „ Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”, niniejszym informuję Zamawiającego, że:

15.1. wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

15.2. wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek

podatkowy będzie dotyczył następujących towarów i/lub usług………….………. objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) wyniesie  ………………….... zł*

17. Informuję, że jestem*/ nie jestem*   małym/średnim przedsiębiorcą.

* niepotrzebne skreślić

| ..................., dnia ............. miejscowość | .......................................... imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2A

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni

44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3

WYKONAWCA:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

prowadzonego przez Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam,  że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 1 działu IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 1 działu IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres wskazanego podmiotu)

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................., dnia .............

(miejscowość)

.............................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2B

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Syryni

44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3

WYKONAWCA:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

prowadzonego przez Powiat  Wodzisławski - Powiatowy Zarząd  Dróg w Wodzisławiu Śląskim

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy.

Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 Ustawy.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam,  że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art………………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.. 24 ust 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 24 ust 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….

(wypełnić, jeśli dotyczy wykonawcy)

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)

##### Firma (nazwa) wykonawcy:

##### ............................................................................................................................................................................................

Nazwa zadania:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

Oświadczam, że:

1)  Nie należę do  tej samej grupy kapitałowej o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP * z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty  lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu

2) Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP * 
z następującym/ i wykonawcą/ ami, którzy złożyli odrębne oferty  lub oferty częściowe 
w niniejszym postępowaniu

LISTA WYKONAWCÓW  NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

| Lp. | Firma i adres siedziby wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

oraz przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym/ i wykonawcą/ ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. …………………….

2………………………

* - niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..................., dnia .............

(miejscowość)

..........................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4

# UMOWA nr ........../2018 – wzór

Zawarta w dniu .....................w Syryni pomiędzy Powiatem Wodzisławskim ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. - Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, 
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, NIP: 647-21-75-218,

w którego imieniu występują:

........................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................

reprezentowana przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiat Wodzisławski reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, zawarta została umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot  umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, w zakresie i na warunkach określonych przez Zamawiającego, w ofercie Wykonawcy z dnia ……………… stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz w niniejszej umowie Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do należytego wykonania zadanie pod nazwą:

Dostawa samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

2.  Przedmiot zamówienia  określony CPV:

34921100-0 - zamiatarki drogowe

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest kupno wraz z dostawą fabrycznie nowej, samojezdnej, mechanicznej zamiatarki kompaktowej.

3.1. Parametry techniczne przedmiotu umowy:

- maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2018

- zamiatarka uliczna – chodnikowa samojezdna mechaniczna

- podawanie zamiatanego materiału do zbiornika głównego za pomocą szczotki walcowej i zbiornika wstępnego o pojemności minimum 200 litrów,

- silnik wysokoprężny o mocy maksymalnie 50 KM, chłodzony cieczą, norma spalania minimum Euro 4,

- głośność podczas pracy maksymalnie 85dB,

- napęd bezstopniowy, hydrostatyczny na przednie koła

- masa własna maszyny maksymalnie 2700kg

- szerokość  maksymalna 1750mm,

- układ kierowniczy hydrauliczny, skręt poprzez tylne koła

- hamulce hydrauliczne

- uruchomienie i zatrzymanie pracy automatycznie

- wyposażony w cztery pływające szczotki zamiatania – szczotka środkowa zbierająca o szerokości minimum 1300 mm i dwie boczne ruchome, cyrkulacyjne z natryskiem wody o zmiennej szerokości pracy od minimum 1700 mm do 2300 mm

- czwarta szczotka na ramieniu, regulowana, cyrkulacyjna z natryskiem wody zwiększająca szerokość pracy do minimum 2800 mm

- regulacja szybkości obrotowej, oraz docisku do podłoża szczotek przednich

- pojemność zbiornika minimum 2 m3 lub minimum 1750 kg

- wysyp zbiornika z odpadami na minimum 1300 mm

- pojemność zbiornika wody minimum 400 l

- zabudowana myjka ciśnieniowa z ciśnieniem roboczy minimum 150 bar z lancą myjącą

- maszyna homologowana jako pojazd wolnobieżny z ograniczeniem prędkości do 25 km/h

- dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

- kamera cofania

- pas bezpieczeństwa

- kabina klimatyzowana i ogrzewana

- kabina kierowcy dwu-miejscowa

- hak holowniczy

- trzy dodatkowe komplety wszystkich szczotek i ślizgów (szczotka z tworzywa, stalowa i mieszana);

4. Niniejszą umowę Wykonawca wykona z należytą starannością w zakresie i na warunkach określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z nienależytego wykonania umowy.

§ 2

Wydanie i odebranie rzeczy

1. Zamiatarka zostanie dostarczona do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, 44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3 w terminie do dnia ……..  czerwca 2018 roku.

2. Wykonawca wyda zamiatarkę z chwilą dostarczenia zgodnie z niniejszą umową, a Zamawiający  odbierze zamiatarkę w miejscu wskazanym w ust. 1 powyżej, po wykonaniu próbnego uruchomienia,  na podstawie protokółu przekazania, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy oraz dokumentu WZ.

## 3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany będzie protokół odbioru, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, potwierdzający w szczególności kompletność, terminowość i zgodność dostawy z treścią złożonej oferty.

## 4. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony będzie podstawą do wystawienia faktury.

5. Odbioru przedmiotu umowy dokona w imieniu Zamawiającego: ……………………………………

# § 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko.

2. Przeszkolić 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu i zabudowanych urządzeń w wymiarze ………. godzin, w dniu dostawy przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego   potwierdzając ten fakt stosownym zaświadczeniem.

3. Zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym dniem dostarczenia sprzętu.

## 4. Przekazać komplet dokumentacji technicznej w języku polskim.

## 5. Dokonać próbnego uruchomienia zamiatarki w trakcie odbioru.

§ 4

Podwykonawcy

1. Podwykonawca (cy):

- ………………………………………

REGON: ………………NIP: ………………….

wykona (ją) następujący zakres:

a) ……………………

b) ……………………

2. Pozostałe prace wykona osobiście Wykonawca. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców dostaw, jak za swoje własne.

3. Wykonawca zobowiązuje się uiszczać terminowo i w należytej wysokości wszelkie należności wobec podwykonawców. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że podwykonawcy nie będą dochodzili wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, w szczególności z tytułu zapłaty należnego im wynagrodzenia.

4. Strony zobowiązują się, w razie powstania sporu z podwykonawcą, do współdziałania 
w celu uniknięcia procesu sądowego. W razie sporu sądowego Zamawiającego 
z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Zamawiającego oraz udzielać Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności dostarczyć wszelkie posiadane informacje i dokumenty.

§ 5

Wynagrodzenie, zasady zapłaty

1. Cena za opisany w § 1 ust. 1 przedmiot umowy wynosi:

…………………………… złotych brutto

(słownie ………………………..……....….. złotych)

podatek VAT wynosi: ……………….……….. %

2. Cena zawiera koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas przewozu, ewentualnych należności celnych, rozładunku, instalacji i uruchomienia, szkolenia pracowników Zamawiającego,

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. ……….,  w terminie uzgodnionym zgodnie z § 3 ust. 3 po przeprowadzeniu oględzin przedmiotu umowy i sprawdzeniu poprawności oraz kompletności dokumentacji technicznej.

4. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu umowy, na podstawie podpisanego przez obie strony końcowego protokołu odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym  odebraniu ich usunięcia.

5. Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

6. Strony wyłączają możliwość zapłaty umówionego wynagrodzenia częściami (na podstawie faktur częściowych).

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą  z faktury.

8.  Wykonawca może dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego wierzytelności 
z tytułu wykonania umowy na inny podmiot tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na poczet wykonania umowy.

§ 6

Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres: ………. miesięcy.

2. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym  odebraniu ich usunięcia.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

4. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości i liczony jest od daty odbioru przedmiotu umowy lub daty usunięcia ostatniej usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

a) w przypadku pisemnego lub faksem powiadomienia  przez Zamawiającego o istnieniu wad 
w przedmiocie umowy, usunięcia tych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

b) usunięcia wad przedmiotu umowy ujawnionych po terminie odbioru sprzętu, jeśli Zamawiający zawiadomił o  wadzie przed upływem okresu gwarancji określonego w niniejszej umowie,

c) pokrycia kosztów udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem, a  poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w  wyznaczonym terminie.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu właściwy dokument potwierdzający istnienie gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

7. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wada ujawniła się mimo, że zamiatarka była dwukrotnie naprawiana przez Wykonawcę. W takim wypadku Zamawiający składa oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od ujawnienia się wady.

§ 7

Odpowiedzialność, kary umowne

1.  Zamawiający  może żądać  kar  umownych  w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1.10 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

1.2. 0,2% ceny  brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy;

1.3. 0,2% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji,

choćby nie poniósł żadnej szkody.

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia za wykonanie umowy z mocą wsteczną (ex tunc), bez wzywania do ich zapłaty oraz bez względu na wymagalność poszczególnych wierzytelności.

4. W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  któregokolwiek z postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 8

Prawo właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy  ustawy -  Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

2. Strony poddają niniejszą umowę prawu polskiemu.

§ 9

Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia  spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§10

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w wypadkach enumeratywnie określonych przepisami Ustawy albo przewidzianych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniem o zamówieniu.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem postanowienia ust. 1 powyżej.

§11

Załączniki

1. Wykaz załączników do umowy:

1.1. Dokumentacja przetargowa

1.2. Protokół przekazania

2. Załączniki do umowy wymienione w ust. 1 powyżej stanowią integralną część umowy.

§12

Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie dokumenty – aneksy, powiadomienia lub jakiekolwiek inne pisma wysyłane przez Strony na adres siedziby wskazany w umowie, będą uznane za doręczone, chyba że strona listem poleconym powiadomi o zmianie adresu doręczenia. Jeżeli strona odmawia przyjęcia pisma przesłanego jej przez pocztę lub przez osobę reprezentującą drugą stronę, pismo zostaje zwrócone do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia, a datę odmowy uznaje się za datę doręczenia pisma.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:

# Footnotes

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.